Loops and Iteration
Bucles e iteraciones
Tema 5
Python for Everybody
www.py4e.com
[Speaker Notes: Note from Chuck. If you are using these materials, you can remove the UM logo and replace it with your own, but please retain the CC-BY logo on the first page as well as retain the acknowledgement page(s) at the end.]

---
Repeated Steps
Pasos repetitivos
n = 5
Salida:
5
4
3
2
1
Blastoff!
0
Programa:
n = 5
while n > 0 :
    print(n)
    n = n – 1
print('Blastoff!')
print(n)
No
Sí
n > 0 ?
print(n)
 n = n -1
Los bucles tienen variables de iteración que cambian cada vez a través del bucle. A menudo, estas variables de iteración siguen una secuencia numérica.
print('Blastoff')

---
An Infinite Loop
Un bucle infinito
n = 5
No
Sí
n > 0 ?
n = 5
while n > 0 :
    print('Lather')
    print('Rinse')
print('Dry off!')
print('Lather')
print('Rinse')
print('Dry off!')
¿Qué es incorrecto en este bucle?

---
Another Loop
Otro bucle
n = 0
No
Sí
n > 0 ?
n = 0
while n > 0 :
    print('Lather')
    print('Rinse')
print('Dry off!')
print('Lather')
print('Rinse')
print('Dry off!')
¿Qué hace este bucle?

---
Breaking Out of a Loop
Romper el Bucle
- La instrucción break (romper) termina el bucle actual y salta al enunciado que le sigue inmediatamente al bucle
- Es como una prueba de bucle que puede suceder en cualquier lado en el cuerpo del bucle
> hello there
hello there
> finished
finished
> done
Done!
while True:
    line = input('> ')
    if line == 'done' :
        break
    print(line)
print('Done!')

---
Romper el Bucle
- La instrucción break (romper) termina el bucle actual y salta al enunciado que le sigue inmediatamente al bucle
- Es como una prueba de bucle que puede suceder en cualquier lado en el cuerpo del bucle
> hello there
hello there
> finished
finished
> done
Done!
while True:
    line = input('> ')
    if line == 'done' :
        break
    print(line)
print('Done!')

---
No
Sí
True ?
while True:
    line = input('> ')
    if line == 'done' :
       break
    print(line)
print('Done!')
....
break
...
http://en.wikipedia.org/wiki/Transporter_(Star_Trek)
print('Done')

---
Finishing an Iteration with continue
Finalizar una iteración con continue
La instrucción continue (continuar) termina la iteración actual y salta a la parte superior del bucle para comienzar la siguiente iteración
while True:
    line = input('> ')
    if line[0] == '#' :
        continue
    if line == 'done' :
        break
    print(line)
print('Done!')
> hello there
hello there
> # don't print this
> print this!
print this!
> done
Done!

---
Finalizar una iteración con continue
La instrucción continue (continuar) termina la iteración actual y salta a la parte superior del bucle para comienzar la siguiente iteración
while True:
    line = input('> ')
    if line[0] == '#' :
        continue
    if line == 'done' :
        break
    print(line)
print('Done!')
> hello there
hello there
> # don't print this
> print this!
print this!
> done
Done!

---
No
True ?
Sí
while True:
   line = raw_input('> ')
   if line[0] == '#' :
        continue
    if line == 'done' :
        break
    print(line)
print('Done!')
....
continue
...
print('Done')

---
Indefinite Loops
Bucles Indefinidos
- Los bucles while se llaman “bucles indefinidos” porque continúan hasta que una condición lógica se vuelve False (Falsa)
- Los bucles que vistos hasta ahora son bastante fáciles de examinar para determinar si terminarán o si serán “bucles infinitos”
- A veces, es más difícil saber con seguridad si un bucle terminará

---
Definite Loops
Bucles Definidos
Iterando sobre un conjunto de elementos…

---
Definite Loops
Definite Loops
- Con bastante frecuencia tenemos una lista de elementos con los que hay que bregar, es decir un conjunto finito de cosas
- Podemos escribir un bucle para ejecutar el bucle una vez por cada uno de ellos utilizando un bucle for de Python
- Estos bucles se denominan “bucles definidos” porque se ejecutan una cantidad exacta de veces
- Decimos que los “bucles definidos iteran a través de los miembros de un conjunto”

---
A Simple Definite Loop
Un bucle definido simple
5
4
3
2
1
Blastoff!
for i in [5, 4, 3, 2, 1] :
    print(i)
print('Blastoff!')

---
A Definite Loop with Strings
Un bucle definido con cadenas
Happy New Year: Joseph
Happy New Year: Glenn
Happy New Year: Sally
Done!
friends = ['Joseph', 'Glenn', 'Sally']
for friend in friends :
   print('Happy New Year:', friend)
print('Done!')

---
A Simple Definite Loop
Un bucle definido simple
No
Sí
Hecho?
Mueve i
5
4
3
2
1
Blastoff!
for i in [5, 4, 3, 2, 1] :
    print(i)
print('Blastoff!')
print(i)
Los bucles definidos (bucles for) tienen variables de iteración explícitas que cambian cada vez a través del bucle. Estas variables de iteración se mueven a través del conjunto o secuencia.
print('Blast off!')

---
Looking at in...
Observando a in...
- La variable de iteración “itera” a través de la secuencia (conjunto ordenado)
- El bloque (cuerpo) del código se ejecuta una vez para cada valor in de la secuencia
- La variable de iteración se mueve a través de todos los valores in de la secuencia
Secuencia de 5 elementos
Variable de iteración
for i in [5, 4, 3, 2, 1] :
      print(i)

---
La variable de iteración “itera” a través de la secuencia (conjunto ordenado)
El bloque (cuerpo) del código se ejecuta una vez para cada valor in de la secuencia
La variable de iteración avanza a través de todos los valores in de la secuencia
No
Sí
Hecho?
Mueve i
print(i)
for i in [5, 4, 3, 2, 1] :
   print(i)

---
No
Sí
Hecho?
Mueve i
print(i)
for i in [5, 4, 3, 2, 1] :
    print(i)
print(i)
i = 5
print(i)
i = 4
print(i)
i = 3
print(i)
i = 2
print(i)
i = 1

---
El idioma de los bucles:
Qué hacemos con ellos
Note: Aunque estos ejemplos sean simples, los patrones se aplican a todos los tipos de bucles

---
Making “smart” loops
Crear bucles “inteligentes·
El truco consiste en “conocer” algo acerca del bucle entero cuando está estancado escribiendo código que solo ve una entrada por vez
Establece algunas variables a sus valores iniciales
for thing in data:
Busca o hace algo para cada entrada por separado, que actualiza la variable
Observa las variables

---
Looping Through a Set
Iterando a través de un conjunto
$ python basicloop.py
Before
9
41
12
3
74
15
After
print('Before')
for thing in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
     print(thing)
print('After')

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
3

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
41

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
12

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
9

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
74

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
15

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
3
41
12
9
74
15

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
-1
largest_so_far

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
3
3
largest_so_far

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
41
41
largest_so_far

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
12
41
largest_so_far

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
9
41
largest_so_far

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
74
74
largest_so_far

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
15
74

---
What is the Largest Number?
¿Cuál es el número mayor?
3
41
12
9
74
15
74

---
Finding the Largest Value
Encontrar el valor mayor
$ python largest.py
Before -1
9 9
41 41
41 12
41 3
74 74
74 15
After 74
largest_so_far = -1
print('Before', largest_so_far)
for the_num in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
   if the_num > largest_so_far :
      largest_so_far = the_num
   print(largest_so_far, the_num)
print('After', largest_so_far)
Creamos una variable que contenga el mayor valor visto hasta ahora (largest_so_far). Si el número actual que estamos buscando es mayor, entonces será el nuevo mayor valor visto hasta ahora (largest_so_far).

---
More Loop Patterns…
Más patrones de bucles…

---
Counting in a Loop
Contar en un bucle
$ python countloop.py
Before 0
1 9
2 41
3 12
4 3
5 74
6 15
After 6
zork = 0
print('Before', zork)
for thing in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
    zork = zork + 1
    print(zork, thing)
print('After', zork)
Para contar cuántas veces ejecutamos un bucle, introducimos una variable contador que comience en 0 y le sumamos uno en cada iteración

---
Summing in a Loop
Acumulando en un bucle
$ python countloop.py
Before 0
9 9
50 41
62 12
65 3
139 74
154 15
After 154
zork = 0
print('Before', zork)
for thing in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
    zork = zork + thing
    print(zork, thing)
print('After', zork)
Para añadir un valor en un bucle, introducimos una variable acumulador que comience en 0 y le sumamos el valor a la suma en cada iteración del bucle

---
Finding the Average in a Loop
Averiguar la Media con un Bucle
$ python averageloop.py
Before 0 0
1 9 9
2 50 41
3 62 12
4 65 3
5 139 74
6 154 15
After 6 154 25.666
count = 0
sum = 0
print('Before', count, sum)
for value in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
    count = count + 1
    sum = sum + value
    print(count, sum, value)
print('After', count, sum, sum / count)
Una media solo combina los valores obtenidos por el contador (count) y el acumulador (sum) y los divide entre sí cuando el bucle termina

---
Filtering in a Loop
Filtrar en un bucle
print('Before')
for value in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
    if value > 20:
    print('Large number',value)
print('After')
$ python search1.py
Before
Large number 41
Large number 74
After
Utilizamos un enunciado hipotético “if” en el bucle para captar/filtrar los valores que estamos buscando.

---
Search Using a Boolean Variable
Búsqueda utilizando una variable lógica
$ python search1.py
Before False
False 9
False 41
False 12
True 3
True 74
True 15
After True
found = False
print('Before', found)
for value in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
   if value == 3 :
       found = True
   print(found, value)
print('After', found)
Si solo deseamos buscar y saber si un valor fue hallado (found), utilizamos una variable que comience como False (Falsa) y se vuelva True (Verdadera) tan pronto como encontramos (find) lo que estamos buscando.

---
How to Find the Smallest Value
Encontrar el menor valor
$ python largest.py
Before -1
9 9
41 41
41 12
41 3
74 74
74 15
After 74
largest_so_far = -1
print('Before', largest_so_far)
for the_num in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
   if the_num > largest_so_far :
      largest_so_far = the_num
   print(largest_so_far, the_num)
print('After', largest_so_far)
¿Cómo cambiaríamos esto para hacer que encuentre el menor valor de la lista?

---
Finding the Smallest Value
Encontrar el menor valor
smallest_so_far = -1
print('Before', smallest_so_far)
for the_num in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
   if the_num < smallest_so_far :
      smallest_so_far = the_num
   print(smallest_so_far, the_num)
print('After', smallest_so_far)
Cambiamos el nombre de la variable por el menor valor hasta ahora (smallest_so_far) y cambiamos “>” por “<”

---
Finding the Smallest Value
Encontrar el menor valor
$ python smallbad.py
Before -1
-1 9
-1 41
-1 12
-1 3
-1 74
-1 15
After -1
smallest_so_far = -1
print('Before', smallest_so_far)
for the_num in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
   if the_num < smallest_so_far :
      smallest_so_far = the_num
   print(smallest_so_far, the_num)
print('After', smallest_so_far)
Cambiamos el nombre de la variable por el menor valor hasta ahora (smallest_so_far) y cambiamos “>” por “<”

---
Finding the Smallest Value
Encontrar el menor valor
smallest = None
print('Before')
for value in [9, 41, 12, 3, 74, 15] :
    if smallest is None :
        smallest = value
    elif value < smallest :
        smallest = value
    print(smallest, value)
print('After', smallest)
$ python smallest.py
Before
9 9
9 41
9 12
3 3
3 74
3 15
After 3
Aún tenemos una variable que es menor valor (smallest) hasta ahora. La primera vez en el bucle menor valor es None, entonces tomamos el primer valor como menor valor.

---
The is and is not Operators
Los operadores “is” e “is not”
smallest = None
print('Before')
for value in [3, 41, 12, 9, 74, 15] :
    if smallest is None :
        smallest = value
    elif value < smallest :
        smallest = value
    print(smallest, value)
print('After', smallest)
- Python tiene un operador is (es) que puede ser utilizado en expresiones lógicas
- Implica que “es el mismo que”
- Similar a, pero más fuerte que ==
- is not (no es) también es un operador lógico

---
Summary
Summary
- Bucles While (indefinidos)
- Bucles infinitos
- Uso de “break”
- Uso de “continue”
- Variable y constante “None”
- Bucles For (definidos)
- Variables de iteración
- El idioma de los bucles
- El mayor o el menor

---
Acknowledgements / Contributions
Acknowledgements / Contributions
These slides are Copyright 2010- Charles R. Severance (www.dr-chuck.com) of the University of Michigan School of Information and open.umich.edu and made available under a Creative Commons Attribution 4.0 License. Please maintain this last slide in all copies of the document to comply with the attribution requirements of the license. If you make a change, feel free to add your name and organization to the list of contributors on this page as you republish the materials.
Initial Development: Charles Severance, University of Michigan School of Information
… Insert new Contributors and Translators here
...